BLM_S construction planning 19/5/2006

- 4 chambres de pre-production à faire

  - 2 de type Standard avec 2 plaques de blindage en Alu

  - 2 de type “Franco” sans la plaque céramique (avec des tubes céramiques)

Construction chambre Standard :

Selon le plan LHC_BLM_0009-vAB.

Ajouter 2 électrodes modifies connectes à la masse à travers les supports de la céramique. (1 de chaque cote de la plaque céramique)

Modification pour le blindage :

Ajouter 3 trous pour avoir 60 degrés entre chaque trou.

2 trous (avec une fente pour le pompage) pour viser la plaque.

Rem : fixation de vises

Construction chambre Type F :

Souder 4 tubes avec filetage sur la tête (les mêmes sont utilisées pour fixer le couvercle de l’électronique)

Fixer chaque électrode sur 2 céramiques et sur le feedthrough correspondant.

Pour fixer sur les feedthrough : souder une tube inox avec filetage sur le Cu et les électrodes se fixent directement sur la tube.